## Slide 1: Примерзание кокса к коксовым рампам в зимний период
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Команда № 11
29.06.2021 г.

## Slide 2: Участники команды №11
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Белов Денис Евгеньевич
Электро-газосварщик
Присяжнюк Илья Викторович
Студент СибГИУ
Масленникова Татьяна Анатольевна
Оператор
Смирнов Владислав Игоревич
Автослесарь
Курдов Сергей Александрович
Машинист УСТК
Соловьева Анастасия Ивановна
Контролер
Фото
Агулина Надежда Владимировна
Земледел

## Slide 3: Описание ситуации/проблемы
Цех:
Сегмент:
Проблема/ситуация:
В зимнее время, при температуре окружающей среды от -20С и ниже, при выдаче протушенного кокса на рампы 1 и 1а, во время выдержки с целью снижения физической влаги и устранения очагов горения кокса происходит его примерзание к плитке в районе краев рампы, рассекателей и затворов. Что привело к снижению объемов производства кокса в зимний период 2020-21гг – 3,99 тыс. тонн (22 млн руб.)
Задача команды:
Разработать мероприятия:
по исключению примерзания кокса к рампам 1 и 1а в зимний период
по минимизации возникновения риска потерь производства в следствии снижения ФРВ рамп.
КАДС
Коксовый

## Slide 4: Решение 1: Комплекс мероприятий по изменению метода футеровки
Описание предложения:
Замена применяемой плитки на жаростойкую керамическую плитку Kalceram-K;
Замена способа выкладки;
Облицовка рассекателей жаростойкой керамической плиткой.
Приоритет | Поставщик | Затраты, млн руб.: | Итого, эффект от мероприятия, млн руб.
1 | Kalceram-K (Германия) | 22,130 | -0,1
2 | Первоуральский завод горного оборудования (Россия) | 7,560 | 14,44
3 | ABRAL ZRMK PCO Zarow (Польша) | 22,1 | -0,1
Сравнительный анализ:
Рис.1 – Текущая ситуация
Рис.2 – Состояние после внедрения решений
Кладка «Ромбом»
Плитка Kalceram-K

## Slide 5: Решение 1: Комплекс мероприятий по изменению метода футеровки
Жаростойкая керамика
Кладка «ромбом»
Облицовка рассекателей
Диабазовая плитка
Кладка параллельно
CFD исследование скорости схождения кокса
Начальная скорость 1,5 м/c

## Slide 6: Решение 2: Замена обогрева рамп
Описание предложения:
Установка электрообогрева рампы в местах примерзания кокса:
вокруг колонн-рассекателей;
вблизи затворов;
по периметру рампы.
С учетом агрессивной среды выбран электрообогрев кабелем с минеральной изоляцией. Максимальная температура поддержания обогрева 500 ­°С.
Приоритет | Поставщик: | Затраты, млн руб.: | Итого, эффект от мероприятия, млн руб.
1 | Аккурат-инжиниринг (Томск) | 1,77 | 20,3
2 | ТПМ-Энерго (СПб) | 4,425 | 17,575
Сравнительный анализ:

## Slide 7: Решение 2: Замена обогрева рамп
Нестационарный тепловой анализ обогрева в плоскости
Начальная температура -45 °С
Элементы
Начальная сетка
Тепловые эпюры
0 с
15 мин
25 мин
РАЗРЫВ
ВИДА
0 - 40 мин
Лёд 5 см
Воздушный зазор
Песок
Плитка
Изоляция
Кабель
Облицовка металл
Рассекатель бетон

## Slide 8: Решение 3: Защита рычажной системы копира-толкателя
Описание предложения:
Установка силами цеха защитного экрана, который не позволит попадать коксу на основание рычажной системы.
Затраты на реализацию:
70 тыс. руб.
Рис. 3 – Текущее состояние
Рис. 4 – Состояние после внедрения решения

## Slide 9: Решение 4: Покрытие огнеупорной графитовой краской
Описание предложения:
Обрабатывать подверженные примерзанию участки рампы огнеупорной графитовой краской для увеличения сходимости кокса
Затраты на реализацию:
1,5 млн руб. на рампы 1 и 1а
До обработки краской
После обработки краской
Приоритет | Поставщик: | Затраты, млн руб.: | Итого, эффект от мероприятия, млн руб.
1 | АО ЕВРАЗ ЗСМК, литейный цех | 1,5 | 20,8
Сравнительный анализ:

## Slide 10: Решение 5: Перевод КБ-1 на сухое тушение кокса
Решение позволяющее целиком исключить проблему – строительство нового комплекса УСТК-1 / модернизация УСТК-2
КБ-1
КБ-2
УСТК-1
Кокс -188 т/час
ДЦ
ЦХУиПКХП
Кокс - 1444 тыс тонн/год
Пар – 1025,2 тыс тонн/год
Показатель | Мокрое тушение | Сухое тушение | Δ
CSR | 56,5 | 59 | ↑ 2,5
M25 | 86,6 | 90,4 | ↑ 3,8
M10 | 8,2 | 6,8 | ↓ 1,4
Влага | 6 | 0,3 | ↓ 5,7
Потенциальные затраты (на примере УСТК Paul Wurth): 5 571,7 млн руб.
Потенциальный эффект -
IRR – 45,3 %
NPV – 79,6 млн.$
DPP – 3,0 лет

## Slide 11: Сравнительный анализ всех предложений
Приоритет | Мероприятие: | Затраты, млн руб.: | Эффект, млн руб.: | Окупаемость, лет: | Составлен паспорт инициативы (Да/Нет) | Паспорт инициативы на стадии (L1-L5)*
1 | Замена плитки на рампах, изменение способа выкладки. Облицовка плиткой колонн-рассекателей. | 22,130 | 0,130 | 1 | Да | 
2 | Замена обогрева рамп | 1,77 | 20,3 | 1 | Да | 
3 | Строительство новой УСТК | 5571,1 | 5826,720 | 3 | Да | 
4 | Покрытие огнеупорной графитовой краской | 1,5 | 20,8 | 1 мес. | Нет | -
5 | Защита рычажной системы копира-толкателя | 0,07 | - | - | Нет | -
L1 – Идея оформлена в паспорт инициативы, с предварительным расчетом эффекта, выполненным инициатором (цехом); паспорт согласован руководителем подразделения и директором сегмента;
L2 – Паспорт согласован Технической службой. Подтвержден ожидаемый технический эффект и условия его получения;
L3 – Паспорт согласован Экономической службой (ДЭФ). Подтвержден ожидаемый экономический эффект со следующего года и далее;
L4 – Паспорт согласован Экономической службой (ДЭФ). Подтвержден ожидаемый экономический эффект в текущем году;
L5 – Подтвержден фактически полученный эффект

## Slide 12: Приложение
Команда №11

## Slide 13: Диаграмма Исикавы
Примерзание кокса
Технология
Оборудование
Персонал
Управление/ менеджмент
Материал
Внесение изменений в инструкции
Замена плитки на рампах
Защита системы копира-толкателя
Замена парового обогрева на электрический
Облицовка колонн камнелитой плитой
Изменение способа выкладки
Покрытие огнеупорной графитовой краской
Строительство новой УСТК
 | Затраты | Эффект | Сложность | Итого
Замена плитки на рампах | -2 | 2 | -1 | -1
Изменение способа выкладки | -1 | 2 | -1 | 0
Облицовка колонн | -1 | 2 | -1 | 0
Замена обогрева | -2 | 2 | -2 | -2
Защита рычажной системы копира-толкателя | -2 | 1 | 0 | -1
Покрытие огнеупорной графитовой краской | -1 | 0 | -1 | -2
Строительство новой УСТК | -2 | 2 | -2 | -2
Внесение изменений в инструкции | 0 | -2 | -1 | -3

## Slide 14: Сравнительный анализ
Плитка диабазовая
Плитка камнелитая

## Slide 15: Паспорт инициативы
h

## Slide 16: Паспорт инициативы
h